GIDS VOOR EEN SNELLE INSTALATIE

Victor

Automatische bodemzuiger voor zwembaden

STAP1: HET ZWEMBAD VOORBEREIDEN

- Het zwembad handmatig reinigen

- Het filter, het mandje van het voorfilter en het (de) mandje(s) van de skimmer(s) goed reinigen

- De inspuiters naar beneden richten

Inspuiters naar beneden richten

STAP 2: DE SLANGEN KOPPELEN

- De eerste slang is die met de vlotter en het witte eindstuk.

- Steek alle delen in elkaar (gemakkelijker als de eindstukken nat zijn).

- Voldoende slangdelen in elkaar steken zodat de totale lengte 2 delen langer is dan het verste punt gezien vanuit het aansluitpunt (skimmer of stofzuigerdoorvoer)

- De laatste slang heeft een andere kleur en is slijtvaster indien aangesloten wordt op een skimmer.

Eerste slang

Vlotter

Wit eindstuk

Koppelen van de slangdelen

Skimmer of stofzuigerdoorvoer

2 delen meer dan het verste punt

STAP 3: DE SLANG AANSLUITEN

- Sluit het witte eindstuk op de conische aansluiting adapter van de Victor aan

- Het andere uiteinde van de slang op de automatische bypassklep aansluiten

- De bypassklep op de conische adapter aansluiten

Vlotter

Wit eindstuk

Automatische bypassklep

Conische adapter

STAP 4: VICTOR MET SLANG ONDER WATER BRENGEN

- Victor met slang in het water brengen

- Breng het eindstuk van de slang voor een inspuiter terwijl het filter aanstaat. Hou in deze positie totdat alle lucht uit de slang is geblazen.

STAP 5: DE LAATSTE AANSLUITING

- BELANGRIJK ! Voordat u de laatste aansluiting maakt dient u de filterpomp uit te zetten. De aanzuigkracht van een pomp is erg gevaarlijk!

- De automatische bypassklep met conische adapter stevig in de skimmer of stofzuigerdoorvoer drukken.

- De filterpomp aanzetten en de zuigkracht zo regelen dat de wielen van VICTOR tussen 11 tot 13 omwentelingen per minuut maken.

- De installatie is nu voltooid. Laat VICTOR maar werken!

Automatische bypassklep

Conische adapter

Aansluiting op stofzuigerdoorvoer

Automatische bypassklep

Conische adapter

Aansluiting op skimmer

OPGELET!

Victor is geen speelgoed. Victor uit het zwembad verwijderen als er gebaad wordt.

Vertaling: Bad Weelde